Восстановление (реставрация) шаровых опор заключается в устранении свободного хода, «люфта» шарового пальца относительно корпуса шаровой. В 100% случаев этот свободный ход появляется из-за усадки полимерного вкладыша, вследствие чего шаровая начинает «стучать» и подлежит замене, чаще всего, в сборе с дорогостоящим рычагом.

Опытным путем установлено, что в шаровой опоре любого производителя всегда присутствует воздушный зазор 3-8 мм, который ограничивает срок службы этого изделия. Производители запчастей объясняют наличие зазора технологией сборки на конвейере. Следовательно, в любой шаровой опоре с момента изготовления заложен ускоренный износ, который мы устраняем и предотвращаем на длительное время при помощи высокопрочного полимера – капролона Б6 — материала, хорошо известного своими прочностью, ударной упругостью и устойчивостью к абразивному износу. В массовом производстве использование материала с такими свойствами экономически невыгодно, поэтому правильно отремонтированный узел зачастую может иметь ресурс значительно выше заводского. Кроме того, производители нередко экономят и на количестве материала, придумывая вкладыши с рёбрами жёсткости и прочими удешевляющими производство ухищрениями, что ещё больше снижает ресурс новых запчастей. Основное и самое важное преимущество нашей технологии — шаровую опору не нужно выпрессовывать из рычага и разбирать.

Во время ремонта расплавленный полимер закачивается через подготовленное отверстие  в узел под высоким давлением с помощью специального оборудования. Полимер занимает то пространство, где обычно происходит изнашивание и образуется люфт. После остывания, полимер превращается во втулку, которая, впоследствии, не дает усадки и стабильно держит высокие ударные нагрузки.

На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно, иногда до 3-4 раз. Конечный продукт надежен и безопасен! Шаровое соединение изначально не разбирается, что обеспечивает заводскую надёжность соединения с рычагом. Вы сэкономите не менее 90% от цены новых оригинальных деталей.

Технология гарантирует «пробег» восстановленного узла до 30 000 км. Наша установка позволяет заполнять полости шаровой опоры полимером без жесткого резьбового соединения, что особо оценят владельцы автомобилей, где рычаги изготовлены из алюминия или титана с небольшой толщиной стенки крышки шаровой опоры. Кроме того, технология позволяет ремонтировать шаровые соединения со срезанной плоскостью шаровой части. И таких соединений, в последние годы, становится всё больше и больше.